# ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ДУШЕВНО ОБОЛЕЛИХ ЛИЦА

,,СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ ЧУДОТВОРАЦ''

НОВИ БЕЧЕЈ

БРОЈ: 04/2017

ДАТУМ: 17.05.2017.године

Измена и допуна Конкурсне документације за јавну набавку добра – Санација осветљења у објектима Дома за смештај душевно оболелих лица ,,Свети Василије Острошки Чудотворац'' Нови Бечеј, ЈНМВ број 04/2017

У складу са чланом 63.став 1. Закона о јавним набавкама, Комисија за предметну јавну набавку врши измену и допуну Конкурсне документације:

1. У поглављу III ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КОНТРОЛА И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.  у СПЕЦИФИКАЦИЈИ јавне набавке - Санација осветљења у објектима Дома за смештај душевно оболелих лица ,,Свети Василије Острошки Чудотворац'' Нови Бечеј, стр.4, мења се тачка 11, тако да сада гласи:

| 11 | Набавка и испорука светиљке: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Светиљка је типа ПЛАФОЊЕРА, са интегрисаним ЛЕД чиповима, снаге до 28W. Обавезно доставити сертфикат за тражене карактеристике, издат од стране овлашћене лабораторије. | ком | 1 |

2. У поглављу IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА, у Табели са упоредним приказима, мења се ред 66. (стр. 10 Конкурсне документације) у колони НОВО – Тип светиљке, инст. снага једне светиљке (W) и укупна инст. снага (W)), као и задњи ред табеле (стр. 11 Конкурсне документације) у колони НОВО –  укупна инст. снага (W), тако да сада гласе:

Табела са упоредним приказима

| ОБЈЕКАТ | ПРОСТОРИЈА | ПОСТОЈЕЋЕ | НОВО |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип светиљке | број светиљки (ком) | инст. снага једне светиљке (W) | укупна инст. снага (W) | Тип светиљке | број светиљки (ком) | инст.снага једне светиљке (W) | укупна инст. снага (W) |
| СТАРА ЗГРАДА | КУПАТИЛО | Plafonjera sa ink.sijalicom | 1 | 150 | 150 | ЛЕД ПЛАФОЊЕРА 28W | 1 | 28 | 28 |
|  |  |  | 541 |  | 33.516 |  | 541 |  | 12.940 |

3. У поглављу VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ.  у тачци 5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:, стр.23 Конкурсне документације,  у ОПИСУ мењају се тачке 5., 6. и 11. тако да 5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ сада гласи: .

|  | 5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.б. ОПИС јед. мере количина јед. цена Укупно 1 Демонтажа постојећих светиљки и транспорт на место које одреди наручилац. ком 541 2 Постављање нових светиљки, или замена светлосних извора у постојећим светиљкама ком 541 3 Ситан материјал неопходан при монтажи ком 541 4 Рам за ЛЕД панел ком 166 5 Набавка и испорука светиљке: ком Уградна светиљка израђена у ЛЕД технологији димензија 600x600мм. Кућиште и рефлектор светиљке је од челика, док је оптика и заштита оптике светиљке направљена од поликарбоната. Степен механичке заштите је ИП20, отпорност на удар је ИК02, струјна класа II. Уједначеност боје СДЦМ (0.38,0.38) <5. Светиљка се испоручује у комплету са ЛЕД модулима са бојом светлости 4000К, електронским предспојним уређајима и индексом репродукције боје Ра већи од 80. Укупан иницијални флукс система је 3400лм. Укупна снага система максимално 41W. Време за који светлосни флукс падне на 80% иницијалног флукса је 30.000 сати. Максимално један посто драјвера ће бити неисправно после 5.000 сати. Предвиђена за честа укључивања. Светиљка има масу од 4,1 кг. Светиљка треба да је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има ЦЕ знак. Произвођач светиљки треба да послује у складу са системом менаџмента квалитетом ИСО 9001:2008, системом управљања заштитом животне средине ИСО 14001:2004 и системом менаџмента здрављем и безбедношћу на раду ОХСАС 18001:2007. Понуђач треба да достави горе поменуте произвођачке сертификате. Светиљка je типa Philips CoreLine Panel RC125V LED34S/840 PSU W60L60 NOC или одговарајућа. ком 166 Навести тип понуђене светиљке 6 Набавка и испорука светиљке: Надградна светиљка типа даунлајтер широкоснопне оптике (135 степени) израђена у ЛЕД технологији предвиђена за монтажу на плафон за осветљење ходника спољашњег пречника 219 и висине 50мм. Кућиште светиљке је од алуминијума обојеног у белу боју РАЛ9016, док је оптика и рефлектор светиљке направљена од поликарбоната. Степен механичке заштите је ИП20, а отпорност на удар је ИК02, док је струјна класа II. Светиљка се испоручује у комплету са ЛЕД модулима са бојом светлости 4000К, електронским предспојним уређајима и индексом репродукције боје Ра80. Иницијални флукс система је 2000лм. Максимална снага система је 28W. Време за које светлосни флукс падне на 80% иницијалног флукса је 30.000 сати. Максимално један посто драјвера ће бити неисправно после 5.000 сати. Светиљка има масу од 0,8 кг. Светиљка треба да је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има ЦЕ знак. Светиљка је типа Philips CoreLine SlimDownlight DN135C LED20S/840 PSU II WH или одговарајућа. ком 50 Навести тип понуђене светиљке 7 Набавка и испорука светлосног извора: ЛЕД цев T8 снаге 16W, дужине 1200мм. Животни век цеви је минимално 30.000 сати, температура светлости 4.000К, индекс репродукције боје Ра>80, а светлосни флукс више од 1600 лумена. Грло G13. Обавезно доставити сертфикат за тражене карактеристике, издат од стране овлашћене лабораторије, као и ЦЕ сертификат. Philips CorePro LEDtube 1200mm 16W840 C G или одговарајућа ком 238 Навести тип понуђеног светлосног извора 8 Набавка и испорука светлосног извора: ЛЕД цев T8 снаге 8W, дужине 600мм. Животни век цеви је минимално 30.000 сати, температура светлости 4.000К, индекс репродукције боје Ра>80, а светлосни флукс више од 800 лумена. Грло G13. Обавезно доставити сертфикат за тражене карактеристике, издат од стране овлашћене лабораторије, као и ЦЕ сертификат. Philips CorePro LEDtube 600mm 8W840 C G или одговарајућа ком 70 Навести тип понуђеног светлосног извора 9 Набавка и испорука светлосног извора: ЛЕД цев T8 снаге 20W, дужине 1500мм. Животни век цеви је минимално 30.000 сати, температура светлости 4.000К, индекс репродукције боје Ра>80, а светлосни флукс више од 2000 лумена. Грло G13. Обавезно доставити сертфикат за тражене карактеристике, издат од стране овлашћене лабораторије, као и ЦЕ сертификат. Philips CorePro LEDtube 1500mm 20W840 C G или одговарајућа ком 14 Навести тип понуђеног светлосног извора 10 Набавка и испорука светиљке: Надградна водонепропусна широкоснопна светиљка израђена у ЛЕД технологији предвиђена за монтажу на плафон, за осветљење техничких просторија. Кућиште светиљке је од поликарбоната обојено у сиву боју, као и оптички блок и протектор. Степен механичке заштите је ИП65, а отпорност на удар је ИК08, док је струјна класа I. Светиљка се испоручује у комплету са ЛЕД модулима са бојом светлости 4000К, електронским предспојним уређајима и индексом репродукције боје Ра80. Укупан флукс система је 4000лм. Укупна максимална снага система је 38W. Време за који светлосни флукс падне на 80% иницијалног флукса је 30.000 сати. Максимално један посто драјвера ће бити неисправно после 5.000 сати. Светиљка има могућност монтаже на сензор покрета и сензор мерења нивоа светлости. Температурни опсег рада светиљки је од -20 до +35 степени целзијуса. Светиљка има масу од 1,53 кг. Светиљка треба да буде усклађена са европским стандардом о сигурном и правилном раду, да има ЕНЕЦ ознаку. Светиљка треба да је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има ЦЕ знак. Произвођач светиљки треба да послује у складу са системом менаџмента квалитетом ИСО 9001:2008, системом управљања заштитом животне средине ИСО 14001:2004 и системом менаџмента здрављем и безбедношћу на раду ОХСАС 18001:2007. Светиљка је типа Philips CoreLIne Waterproof WT120C LED40S/840 PSU L1200 или одговарајућа. ком 2 Навести тип понуђене светиљке 11 Набавка и испорука светиљке: Уградна светиљка типа даунлајтер широкоснопне оптике израђена у ЛЕД технологији предвиђена за монтажу у спуштени плафон, спољашњег пречника 215мм а пречник исецања је 200мм. Кућиште светиљке је од алуминијума обојеног у белу боју, док су оптика и рефлектор светиљке направљена од поликарбоната. Степен механичке заштите је ИП20, а отпорност на удар је ИК02, док је струјна класа II. Светиљка се испоручује у комплету са ЛЕД модулима са бојом светлости 4000К, електронским предспојним уређајима и индексом репродукције боје Ра80. Иницијални флукс система је 2000лм. Максимална снага система је 28W. Време за које светлосни флукс падне на 80% иницијалног флукса је 30.000 сати. Максимално један посто драјвера ће бити неисправно после 5.000 сати. Светиљка има масу од 0,6 кг. Светиљка треба да је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има ЦЕ знак. Светиљка је типа Philips CoreLine SlimDownlight DN135B LED20S/840 PSU II WH или одговарајућа. ком 1 Навести тип понуђене светиљке УКУПНО: 541 ПДВ 20%: УКУПНО СА ПДВ: |

Датум 					              Понуђач

М. П.

__________________________			____________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

У складу са горе наведеним  Комисија за јавну набавку врши измену и допуну предметне Конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку