# ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ДУШЕВНО ОБОЛЕЛИХ ЛИЦА

,,СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ ЧУДОТВОРАЦ''

НОВИ БЕЧЕЈ

БРОЈ: 08/2018

ДАТУМ: 10.07.2018.године

Измена и допуна Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности – Набавка машине за прање веша, ЈНМВ број 08/2018

У складу са чланом 63.став 1. Закона о јавним набавкама, Комисија за предметну јавну набавку врши измену Конкурсне документације:

1.У поглављу III ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ., СПЕЦИФИКАЦИЈА, стр. 4, алинеја 13 ,,- потрошња воде по циклусу максимално 120 l'', мења се тако да сада гласи: ,,- потрошња воде по циклусу максимално 210 l''  и у алинеји 16 након речи ,,-димензије (ШxДxВ)'' додаје се реч ,,максимално''

III  ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Набавка машине за прање веша

| Назив добра | Количина у комадима |
| --- | --- |
| МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ВЕША - тип грејања: електрично - капацитрт пуњења: 24 – 26 kg сувог веша - брзина бубња при центрифугирању: минималмо 980 об/мин. - фактор G: 400 - када и бубањ од нерђајучег челика АISI304 - управљање машином је преко микропроцесора - аутоматски систем вагања који детектује количину веша убаченог у машину и користи само неопходну количину енергетских ресурса и на тај начин смањује време прања и потрошњу - дисплеј са битним параметрима прања на српском језику - једноставан, модеран и интерактиван интерфејс намењен за пет нивоа корисника - могућност креирања контролног система конектованог преко Wi-Fi на Cloud - запремина бубња: минимално 240 dm3 - пречник врата: минимално 460 mm - потрошња воде по циклусу максимално до 210 l - прикључак струје: 400V/3N/50-60 Hz - снага грејача: минимум 18 kW - снага motora: минимум 4,6 kW - димензије (ШxДxВ) максимално: 1000 x1050x1500 mm - нето тежина: до 450 kg - ниво буке: до 65 dB - код израде машине морају бити задовољени стандарди ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 | 1 |

2.У поглављу VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ.  у тачци 5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Набавка машине за прање веша, ЈНМВ број 08/2018, стр. 20, алинеја 13 ,,- потрошња воде по циклусу максимално 120 l'', мења се тако да сада гласи: ,,- потрошња воде по циклусу максимално 210 l''  и у алинеји 16 након речи ,,-димензије (ШxДxВ)'' додаје се реч ,,максимално''

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Набавка машине за прање веша

ЈНМВ број 08/2018

| Назив добра | Количина у комадима | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ВЕША - тип грејања: електрично - капацитрт пуњења: 24 – 26 kg сувог веша - брзина бубња при центрифугирању: минималмо 980 об/мин. - фактор G: 400 - када и бубањ од нерђајучег челика АISI304 - управљање машином је преко микропроцесора - аутоматски систем вагања који детектује количину веша убаченог у машину и користи само неопходну количину енергетских ресурса и на тај начин смањује време прања и потрошњу - дисплеј са битним параметрима прања на српском језику - једноставан, модеран и интерактиван интерфејс намењен за пет нивоа корисника - могућност креирања контролног система конектованог преко Wi-Fi на Cloud - запремина бубња: минимално 240 dm3 - пречник врата: минимално 460 mm - потрошња воде по циклусу максимално до 210 l - прикључак струје: 400V/3N/50-60 Hz - снага грејача: минимум 18 kW - снага motora: минимум 4,6 kW - димензије (ШxДxВ) максимално: 1000 x1050x1500 mm - нето тежина: до 450 kg - ниво буке: до 65 dB - код израде машине морају бити задовољени стандарди ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО без ПДВ-а : _________________ динара ПДВ 20% : _________________ динара УКУПНО са ПДВ-ом : _________________ динара |

- Начин и услови плаћања: Плаћање се врши у законском року до 45 дана од дана истављања рачуна/фактуре, оверене и потписане од стране овлашћеног лица Наручиоца. Рачун/фактура мора бити регистрована у Централном регистру фактура Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. - Рок испоруке и монтаже: _______ календарских дана од дана закључења уговора. (Рок испоруке не може бити дужи од 10 (десет) календарских дана од дана закључења уговора.) - Гарантни рок: __________________________ од дана испоруке добра. (Гарантни рок не може бити краћи од 2 године од дана испоруке добра.) - Место испоруке: Место испоруке и монтажа добра је Дом за смештај душевно оболелих лица „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј, Маршала Тита 77- прво одељење у Новом Бечеју, Маршала Тита 77 – вешерај.

- Рок важења понуде: _____ дана; (Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.)

Датум:_________ Потпис одговорног лица понуђача: М.П. ______________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

У складу са горе наведеним  Комисија за јавну набавку врши измену и допуну предметне Конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку