ДОМ ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ ,,СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ ЧУДОТВОРАЦ'' НОВИ БЕЧЕЈ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

за отворени поступак јавне набавке-радови

РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА

ЈН бр. 10/2020

Нови Бечеј, фебруар 2020. година

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 10/2020-1 од 06.02.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 10/2020-2 од 06.02.2020. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за отворени поступак – радови

РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА

ЈН бр.10/2020

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Врста, карактеристике, квалитет, количина и опис радова, место извођења, евентуалне додатне услуге и сл | 4 |
| IV | Техничка документација | 7 |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 7 |
| VI | Критеријум за доделу уговора и средства финансијског обезбеђења | 14 |
| VII | Образац понуде | 17 |
| VIII | Изјава подизвођача о учешћу у понуди понућача | 25 |
| IX | Споразум чланова групе понуђача о учешћу у заједничкој понуди | 26 |
| X | Образац трошкова припреме понуде | 27 |
| XI | Образац изјаве о независној понуди | 28 |
| XII | Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. став 2. Закона | 29 |
| XIII | Модел уговора | 30 |
| XIV | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 36 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Назив наручиоца: ДОМ ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ «СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ ЧУДОТВОРАЦ» НОВИ БЕЧЕЈ

Адреса: Нови Бечеј, Маршала Тита 77

Шифра делатности: 8720

Матични број: 08020353

ПИБ:101430991

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 10/2020 су радови – Радови на реконструкцији санитарних чворова.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Не спроводи се резервисана јавна набавка.

6. Контакт (лице или служба): Боривој Миуцин, дипл.правник

Факс: 023/773-020

Е-mail адреса: gcnb@mts.rs

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.10/2020 су радови – Радови на реконструкцији санитарних чворова.

Назив и ознака из општег речника набавке: Санитарни радови – 45232460

2. Прадмет јавне набавке није обликован по партијама.

III  ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, МЕСТО ИЗВОЂЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Пројекат: Идејни пројекат адаптације и санације Установе са сва три одељења

Локација: Маршала Тита 77, Маршала Тита 60 и 62.

Датом ценом потребно је обухватити комплетан рад, материјал, транспорт, монтажу, растур материјала, амортизацију, отпад, тако да нема посебних додатних обрачуна.

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Радови на реконструкцији санитарних чворова на објектима Дома за одрасле и старије„Свети Василије Острошки Чудотворац“

Санитарни чворови:

Одељење 1-санитарни чвор 1,2,3,4,5,6,7

Одељење 3-санитарни чвор 3 у објекту 1

| 1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| 1.1 | Демонтажа подних керамичких плочица | m2 | 170 |
| 1.2 | Демонтажа зидних керамичких плочица | m2 | 927 |
| 1.3 | Демонтажа унутрашњих врата | ком. | 38 |
| 1.4 | Демонтажа санитарија: wc шоља са водокотлићем лавабо туш када славине водоводне цеви | ком. ком. ком. ком. m1 | 25 38 12 55 260 |
| 1.5 | Штемање зидова за убацивање инсталација у зидове | m1 | 260 |
| 1.6 | Одношење шута на депонију | m3 | 35 |
| 2. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |
| 2.1 | Поправка и малтерисање унутрашњих зидова након постављања инсталација, као и поправка штете настале приликом скидања керамичких плочица. | m2 | 290 |
| 2.2 | Набавка материјала и израда цементне кошуљице фракцијом 1мм,армиране одговарајућом мрежом. | m2 | 160 |
| 3. | ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |
| 3.1 | Набавка материјала и наношење двокомпонентног материјала типа СИКА 1К или слично.Хидроизолацију нанети у два слоја. Хидроизолација се наноси према упутству произвођача са обавезним подизањем на зид у висини 2m. | m2 | 927 |
| 4. | ГИПСАРСКИ РАДОВИ |
| 4.1. | Набавка материјала, транспорт, кројење и монтажа спуштеног плафона од водоотпорних гипскартон плоча. Спојеве плоча бандажирати.Изнад конструкције поставити минералну вуну д=10 cm као и паропропусну водонепропусну фолију. | m2 | 280 |
| 5. | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |
| 5.1 | Набавка, транспорт и уградња једнокрилних врата од PVC профила и панела са свим потребним оковима и бравама зидарска мера 91/205 cm зидарска мера 80/205 cm зидарска мера 81/205 cm (скраћено крило х=140цм) пвц панел 120/220 cm | ком. ком. ком. ком. | 22 12 25 18 |
| 5.2 | Набавка, транспорт и уградња једнокрилних прозора од ПВЦ профила са термопан стаклом 4*15*4 са свим потребним оковима 100/120 115/120 | ком. ком. | 2,00 4,00 |
| 6. | КЕРАМИЧКИ РАДОВИ |
| 6.1 | Набавка, транспорт и уградња подних керамичких плочица отпорних на клизање и хабање. Фугне попунити епоксидном фуг масом. | m2 | 170 |
| 6.2 | Набавка, транспорт и уградња зидних керамичких плочица отпорних на хабање. Фугне попунити епоксидном фуг масом. | m2 | 940 |
| 7. | МОЛЕРСКИ РАДОВИ |
| 7.1 | Набавка материјала, транспорт и бојење плафона посном бојом, претходно изглетовати гипскартон плоче | m2 | 280 |
| 8. | РАДОВИ НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ |
| 8.1 | Набавка материјала, транспорт и уградња нових водоводних цеви ф32 са свим потрбним фитизнима. | ml | 300 |
|  | Набавка материјала, транспорт и уградња нових канализационих цеви ф75 | ml | 140 |
| 8.2 | Набавка материјала, транспорт и монтажа санитарних уређаја и опреме. Обрачун по ком. комплет WC -а са свим потребним деловима: конзолна WC шоља од кермике са уградним водокотлићем типа ''ГЕБЕРИТ” или одговарајуће.БЕЗКОНТАКТНИ СЕНЗОР(типа „ГЕБЕРИТ СИГМА 80“активирна типка-црно стакло 116.090.СГ.1 или одговарајуће). лавабо PVC кабина сензорске славине за лавабо ПАЛАЗЗАНИ славине за тушеве Линијски сливници за туш кабину Л=65 cm са решетком зидна PVC седељка комплет огледала са дозером за течни сапун и држачем пешкира | ком. ком. ком. ком. ком. ком. ком. ком. | 32 56 14 56 18 54 42 56 |
| 9. | РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈАМА |
| 9.1 | Набавка материјала, транспорт и уградња електричних инсталација, утичница, сензорских прекидача и светлећих тела укључујући и сав ситни потрошни материјал. У цену урачунати демонтажу бојлера и поновну монтажу након постављања нове керамике. Прилагање атеста за уграђене делове и провера инсталација пре пуштања у рад. -Уградни ЛЕД панел 45W IP20 -Монофазна ОГ утичница 220V | кoм. ком. | 72 15 |
| 10. | РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ГРЕЈАЊА |
| 10.1 | Набавка материјала, транспорт и уградња нових цеви и грејних тела са свим потребним ситним потрошним материјалом.Уградити вентиле типа „HERZCULES ANTIVANDAL“или одговарајући. У цену урачунати демонтажу постојећих грејних тела. Провера инсталација пре пуштања у рад -Панелни радијатор 1000mm * 600 mm | ком. | 28 |

IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Наручилац је у Спецификацији набавке прецизно одредио предмет набавке, како би понуђачи могли да припреме прихватљиве понуде које ће бити у складу са потребама наручиоца.

V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом – Није предвиђена посебна дозвола.

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Услови у погледу пословно-техничког капацитета:

а) да понуђач има успостављен стандард ISO 9001:2015 систем менаџмента квалитета;

б) да понуђач има успостављен стандард ISO 14001:2015 систем управљања заштитом животне средине;

в) да понуђач има успостављен стандард OHSAS 18001:2015 систем управљања заштитом здравља и безбедности на раду;

г) да понуђач има успостављен стандард стандард ISO 50001:2011 систем менаџмента енергијом;

д) да понуђач има успостављен стандард  SRPS ISO 37001:2017 за извођење радова у грађевинарству.

- Услови у погледу кадровског капацитета:

Да понуђач има запослена или на други начин радно ангажована лица, и то:

- најмање једно лице са лиценцом број 410 – одговорни извођач радова грађевинскох конструкција;

- најмање три водоинсталатера, три керамичара  и четири помоћна радника

3)           Услови у погледу финансијског капацитета:

Да је понуђач у свакој од претходне три године (2017., 2018. и 2019. години) остварио промет од минимум 34.912.542,00 динара;

4)  Обилазак локације - објекта:

Обавеза сваког понуђача је да пре подношења понуде код наручиоца извврши обилазак локације - објекта на ком ће се изводити радови. Потписана изјава о извршеном обиласку локације - објекта обавезан је саставни део понуде сваког понуђача.

Обилазак локације - објеката може се извршити најкасније до 02.03.2020. године, радним данима у период од 9-13 часова.

Обилазак локације - објеката је неопходно најавити најмање један дан раније на мејл адресу: gcnb@mts.rs

  - У колико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

  - У колико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом..

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Oбавезни услови за учешће у поступку предметне јавне набавке:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- Додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу посливно-техничког капацитета понуђач доказује достављањем следећих доказа:

а) да понуђач има успостављен стандард ISO 9001:2015 систем менаџмента квалитета

Доказ: фотокопија важећег сертификата;

б) да понуђач има успостављен стандард ISO 14001:2015 систем управљања заштитом животне средине

Доказ: фотокопија важећег сертификата;

в) да понуђач има успостављен стандард OHSAS 18001:2015 систем управљања заштитом здравља и безбедности на раду

Доказ: фотокопија важећег сертификата;

г) да понуђач има успостављен стандард ISO 50001:2011 систем менаџмента енергијом

Доказ: фотокопија важећег сертификата;

д) да понуђач има успостављен стандард  SRPS ISO 37001:2017 за извођење радова у грађевинарству

Доказ: фотокопија важећег сертификата;

- Додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу кадровског капацитета понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Да понуђач има запослена или на други начин радно ангажована лица, и то:

- најмање једно лице са лиценцом број 410 – одговорни извођач радова грађевинскох конструкција;

- најмање три водоинсталатера, три керамичара  и четири помоћна радника,

Доказ: фотокопија МА обрасца пријаве на обавезно социјално осогурање и фотокопија уговора о раду или фотокопија уговора о делу или уговора о обављању привремених и повремених послова или уговора о пословној сарадњи и фотокопије лиценци са потврдама о важењу (да су важећа на дан отварања понуде).

- Додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу финансијског капацитета понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Да је понуђач у свакој од претходне три године (2017., 2018. и 2019. години) остварио промет од минимум 34.912.542,00 динара;

Доказ: оверени Бон 1 и Бон 2 или Бон ЈН обрасци, не старији од 30 дана;

8) Додатни услов за учешће у поступку јавне набавке у погледу обиласка локације - објекта на ком ће се изводити радови понуђач доказује достављањем Потврде о обиласку објекта потписане од стране овлашћеног лица Наручиоца.

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1. до 5. Закона, као и  додатне услове из члана 76. Закона, који су предвиђени Конкурсном документацијом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове за учешће из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, као и додатне услове предвиђене Конкурсном документацијом, и то у истом облику и на  начин како се то тражи за понуђача.

Доказ из члана чл. 75. став 1. тач. 5. Закона, понуђач доставља за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Додатне услове предвиђене.Условима за учешће у поступку ЈН,  сви чланови групе понуђача испуњавају заједно.

Доказ из члана 75. став 1. тач. 5. Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Понуђач, као и сваки понуђач из групе понуђача у поступку јавне набавке мора доставити Изјаву из тач. 5. Услова за учешће у поступку набавке, којом потврђује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона), на обрасцу Изјаве ( дат у поглављу XII).

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу Извештаја о стручној оцени понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац ће  проверити да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

4. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА

ПОТВРДА

Потврђује се да је Понуђач:

______________________________________________________________________________

дана ________2020. године извршио преглед објекта наручиоца – Дом за одрсле и старије „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј, Маршала Тита 77 - прво одељење у Новом Бечеју, Маршала Тита 77 и треће одељење у Новом Бечеју, Маршала Тита 60 и 62, ради учешћа у отвореном поступку – Радови на реконструкцији санитарних чворова, ЈН број 10/2020.

За Наручиоца:

______________________

VI КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате благовремено и које су одговарајуће и прихватљиве.

- Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

- У ситуацији кад постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора је краћи рок завршетка радова. Следећи елемент критеријума ће бити раније приспеће понуде код Наручиоца.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Наручилац не даје  средства  финансијског обезбеђења  за плаћање у уговореном року.

Понуђачу НИЈЕ дозвољено да захтева аванс.

1)ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ:

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача, је у обавези да уз понуду достави писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције, и то:

Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важности до издавања банкарске гаранције.

2)ПРЕ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДУЖАН ЈЕ ДА ДОСТАВИ:

а) Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то: банкарску гаранцију која ће бити са клаузулом: неопозива, безусловна и платива на први позив у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења 30 дана дужим од истека рока за коначно извршење уговора. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико: понуђач није извршио све своје обавезе у свему према усвојеној понуди, техничкој и тендерској документацији, у складу са важећим прописима, техничким нормативима и у року који је понудом предвидео.

б) Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, и то: бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Рок важења менице је 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања грешака у гарантном року.

ЈНМВ број: 10/2020

ПОНУЂАЧ-ДУЖНИК:__________________________________________

Седиште:___________________________________________

Матични број:_______________________________________

Порески идентификациони број ПИБ:___________________

Текући рачун:_______________________________________

Код банке:__________________________________________

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА

У ГАРАНТНОМ РОКУ

- за корисника сопствене менице –

КОРИСНИК: ДОМ ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ ,,СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ ЧУДОТВОРАЦ'' НОВИ БЕЧЕЈ, 23272 Нови Бечеј, М.Тита бр. 77.

Предајемо Вам 1 (једну) сопствену бланко соло меницу, евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, серије _________________ ,и овлашћујемо Корисника  као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од _________________ динара (у висини од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-a), за јавну набавку  радова – Радови на реконструкцији санитарних чворова., ЈН број 10/2020, по јавном позиву за подношење понуда, а по основу гаранције за отклањање грешака у гарантном року.

Рок важења ове менице мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока.

Овлашћујемо Корисника као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, „без протеста“ и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна понуђача-дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату - плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у  случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења,  на опозив овог овлашћења,  на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање___________________ (име и презиме) и чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два ) истоветна примерка, од којих 1 (један) за дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум и место издавања овлашћења                     М.П.        Дужник-издавалац менице

______________________                            		      _____________________

Потпис одговорног лица понуђача

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова – Радови на реконструкцији санитарних чворова, ЈН број 10/2020

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Радови на реконструкцији санитарних чворова, ЈН број 10/2020

|  | Опис радова | Јед. мере | Коли. | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Радови на реконструкцији санитарних чворова на објектима Дома за старије и одрасле „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Одељење 1-санитарни чвор 1,2,3,4,5,6,7 Одељење 3-санитарни чвор 3 у објекту 1 |
| 1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Демонтажа подних керамичких плочица | m2 | 170 |  |  |  |  |
| 1.2 | Демонтажа зидних керамичких плочица | m2 | 927 |  |  |  |  |
| 1.3 | Демонтажа унутрашњих врата | ком. | 38 |  |  |  |  |
| 1.4 | Демонтажа санитарија: wc шоља са водокотлићем лавабо туш када славине водоводне цеви | ком. ком. ком. ком. m1 | 25 38 12 55 260 |  |  |  |  |
| 1.5 | Штемање зидова за убацивање инсталација у зидове | m1 | 260 |  |  |  |  |
| 1.6 | Одношење шута на депонију | m3 | 35 |  |  |  |  |
| 2. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Поправка и малтерисање унутрашњих зидова након постављања инсталација, као и поправка штете настале приликом скидања керамичких плочица. | m2 | 290 |  |  |  |  |
| 2.2 | Набавка материјала и израда цементне кошуљице фракцијом 1мм,армиране одговарајућом мрежом. | m2 | 160 |  |  |  |  |
| 3. | ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Набавка материјала и наношење двокомпонентног материјала типа СИКА 1К или слично.Хидроизолацију нанети у два слоја. Хидроизолација се наноси према упутству произвођача са обавезним подизањем на зид у висини 2m. | m2 | 927 |  |  |  |  |
| 4. | ГИПСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Набавка материјала, транспорт, кројење и монтажа спуштеног плафона од водоотпорних гипскартон плоча. Спојеве плоча бандажирати.Изнад конструкције поставити минералну вуну д=10cm као и паропропусну водонепропусну фолију. | m2 | 280 |  |  |  |  |
| 5. | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Набавка, транспорт и уградња једнокрилних врата од PVC профила и панела са свим потребним оковима и бравама зидарска мера 91/205cm зидарска мера 80/205cm зидарска мера 81/205cm (скраћено крило х=140цм) PVC панел 120/220cm | ком. ком. ком. ком. | 22 12 25 18 |  |  |  |  |
| 5.2 | Набавка, транспорт и уградња једнокрилних прозора од PVC профила са термопан стаклом 4*15*4 са свим потребним оковима 100/120 115/120 | ком. ком. | 2,00 4,00 |  |  |  |  |
| 6. | КЕРАМИЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Набавка, транспорт и уградња подних керамичких плочица отпорних на клизање и хабање. Фугне попунити епоксидном фуг масом. | m2 | 170 |  |  |  |  |
| 6.2 | Набавка, транспорт и уградња зидних керамичких плочица отпорних на хабање.Фугне попунити епоксидном фуг масом. | m2 | 940 |  |  |  |  |
| 7. | МОЛЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Набавка материјала, транспорт и бојење плафона посном бојом, претходно изглетовати гипскартон плоче | m2 | 280 |  |  |  |  |
| 8. | РАДОВИ НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Набавка материјала, транспорт и уградња нових водоводних цеви ф32 са свим потрбним фитизнима. | ml | 300 |  |  |  |  |
|  | Набавка материјала, транспорт и уградња нових канализационих цеви ф75 | ml | 140 |  |  |  |  |
| 8.2 | Набавка материјала, транспорт и монтажа санитарних уређаја и опреме. Обрачун по ком. комплет WC -а са свим потребним деловима: конзолна WC шоља од кермике са уградним водокотлићем типа ''ГЕБЕРИТ” или одговарајућа.БЕЗКОНТАКТНИ СЕНЗОР(типа „ГЕБЕРИТ СИГМА 80“активирна типка-црно стакло 116.090.СГ.1 или одговарајућа). лавабо ПВЦ кабина сензорске славине за лавабо ПАЛАЗЗАНИ славине за тушеве Линијски сливници за туш кабину Л=65cm са решетком зидна PVC седељка комплет огледала са дозером за течни сапун и држачем пешкира | ком. ком. ком. ком. ком. ком. ком. ком. | 32 56 14 56 18 54 42 56 |  |  |  |  |
| 9. | РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈАМА |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Набавка материјала, транспорт и уградња електричних инсталација, утичница, сензорских прекидача и светлећих тела укључујући и сав ситни потрошни материјал. У цену урачунати демонтажу бојлера и поновну монтажу након постављања нове керамике. Прилагање атеста за уграђене делове и провера инсталација пре пуштања у рад. -Уградни ЛЕД панел 45W IP20 -Монофазна ОГ утичница 220V | кoм. ком. | 72 15 |  |  |  |  |
| 10. | РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ГРЕЈАЊА |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Набавка материјала, транспорт и уградња нових цеви и грејних тела са свим потребним ситним потрошним материјалом.Уградити вентиле типа „HERZCULES ANTIVANDAL“или слично. У цену урачунати демонтажу постојећих грејних тела. Провера инсталација пре пуштања у рад -Панелни радијатор 1000mm*600mm | ком. | 28 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО без ПДВ-а : _________________ динара ПДВ 20% : _________________ динара УКУПНО са ПДВ-ом : _________________ динара |

Понуђачу НИЈЕ дозвољено да поднесе понуду којом захтева аванс. Плаћање се врши по привременим и окончаној ситуацији у законском року од 45 дана од испостављања ситуације. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. - Рок завршетка радова: _______ календарских дана од дана увођења у посао. (Рок завршетка радова не може бити дужи од 90 календарских дана од дана увођења у посао.) - Гарантни рок: __________________________ од дана извршене примопредаје радова. (Гарантни рок не може бити краћи од 2 године од дана извршене примопредаје радова.) - Место извођења радова: Место извођења радова је Дом за одрасле и старије „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј, Маршала Тита 77, Маршала Тита 60-62 .

- Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуде. (Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.)

Датум:_________ Потпис одговорног лица понуђача: М.П. ______________________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VIII     ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О УЋЕШЋУ У ПОНУДИ ПОНУЂАЧА

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О УЧЕШЋУ У ПОНУДИ ПОНУЂАЧА

Изјављујемо да за јавну набавку радова – Радови на реконструкцији санитарних чворова, за коју наручилац спроводи поступак јавне набавке, ЈН број 10/2020, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу:

- да смо подизвођачи понуђачу

- да прихватамо све услове из јавног позива и конкурсне документације. Овом изјавом понуђачу __________________________________________________  из   ________________________________,

| Р.Б. | Назив, седиште и ПИБ подизвођача | Потпис одговорног лица и печат подизвођача |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. |  | Потпис овлашћеног лица: _____________________ м.п. |
| 2. |  | Потпис овлашћеног лица: _____________________ м.п. |
| 3. |  | Потпис овлашћеног лица: _____________________ м.п. |

ПИБ _________________  дајемо овлашћење да у наше име може попуњавати, потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији и друга документа уколико није другачије назначено.

Напомена: Образац по потреби фотокопирати

Место и датум                                                           Потпис овлашћеног лица понуђача

____________________                     м.п.                     ______________________________

IX     СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О УЧЕШЋУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О УЧЕШЋУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Изјављујемо да за јавну набавку радова – Радови реконструкцији санитарних чворова, за коју наручилац спроводи поступак јавне набавке , ЈН број 10/2020, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу:

- да смо учесници у заједничкој понуди

- да прихватамо све услове из јавног позива и конкурсне документације.

1) Овим споразумом члану групе понуђача  _____________________________________

из  _________________________ , ПИБ:_____________, матич. број: ______________

/ наведеном под редним бројем 1/, дајемо овлашћење да у наше име буде носилац посла, да може попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији и друга документа, да може у име групе понуђача да заступа групу пред наручиоцем, уколико није другачије назначено,

2) Понуђачи из заједничке понуде и њихове обавезе:

| Р.Б. | Назив, седиште, ПИБ и обавезе сваког од учесника у заједничкој понуди | Потпис одговорног лица и печат учесника у заједничкој понуди |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Овлашћени члан групе понуђача: | Потпис овлашћеног лица: _____________________ м.п. |
| 2. |  | Потпис овлашћеног лица: _____________________ м.п. |
| 3. |  | Потпис овлашћеног лица: _____________________ м.п. |

Напомена: Образац по потреби фотокопирати

Место и датум:                                                         Потпис овлашћеног лица понуђача

____________________                             м.п               ____________________________

X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова – Радови на реконструкцији санитарних чворова, ЈН број 10/2020, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

У складу са чланом 75. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова – Радови на реконструкцији санитарних чворова, ЈН број 10/2020, је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XIII МОДЕЛ УГОВОРА

У Г О В О Р

о јавној набавци радова

Радови на реконструкцији санитарних чворова

ЈН број 10/2020

Закључен у Новом Бечеју, дана ___.___.2020.године између:

1. ДОМА ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ «СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ ЧУДОТВОРАЦ» НОВИ БЕЧЕЈ, Маршала Тита бр. 77.

ПИБ:101430991. Матични број: 08020353:

кога заступа др Љиљана Богнић, директор.

(у даљем тексту: Наручилац) и

2._____________________________________________________________ са седиштем у _________________, улица ______________________________

ПИБ:______________, Матични број: _______________________

Број рачуна: __________________________ код __________________________ банке

кога заступа: ___________________________________________

(у даљем тексту: Извођач радова)

Основ уговора: ЈНМВ бр. 10/2020.

Уговорне стране сагласно констатују :

-да је наручилац на основу чл. 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) спровео поступак јавне набавке  радова  ЈН број 10/2020,

-да је понуђач доставио понуду бр._________  од ___.___.2020. године за коју је утврђено да испуњава све услове из Закона и конкурсне документације,

- да је наручилац донео одлуку бр. ________ од ___.___.2020. године о додели уговора  за јавну набавку радова – Радова на реконструкцији санитарних чворова.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет уговора су радови на реконструкцији санитарних чворова на првом и трећем одељењу Дома за одрасле и старије ,,Свети Василије Острошки Чудотворац'' Нови Бечеј, у Новом Бечеју, улица Маршала Тита бр.77,60-62.

Члан 2.

Предмет уговора из члана 1.  ближе је одређен спецификацијом радова датој у конкурсној документацији, планом идејног пројекта установе и усвојеном понудом Извођача радова број ______ од ___.___.2020. године, која је саставни део овог уговора.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи укупно _____________ динара без ПДВ-а, односно ____________ динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из понуде Извођача радова број ________ од ___.___.2020. године.

У цену су укључени сви материјали, радна снага и све друго што је неопходно за реализацију предмета овог уговора.

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Наручилац ће уговорену цену радова из члана 3. овог уговора исплатити Извођачу радова  на начин и у роковима предвиђеним овим уговором, уплатом на текући рачун Извођача радова број _________________ код  _________________ банке.

Наручилац се обавезује да ће за изведена радове платити Извођачу радова по јединичним ценама које су утврђене у Понуди, и то на следећи начин: по привременим и окончаној ситуацији у законском року од 45 дана од испостављања ситуације.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове  изведе у року од ________ календарских дана рачунајући од дана увођења у посао.

Увођење у посао врши се у присуству овлашћених представника Наручиоца, Извођача радова и стручног надзора и констатује се записником. Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник.

Члан 6.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача радова:

- у случају прекида радова који траједуже од 2 (два) дана а није изазван кривицом Извођача радова;

- у случају елементарних непогода и дејства више силе;

- у случају прекида радова изазваног актон надлежног органа, а за који није одговоран Извођач радова.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора , у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од 2 (два) дана од дана сазнања за околност из става 1. овог члана, а најкасније  5 (пет) дана пре истека рока за завршетак радова.

Уговорени рок ја продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о томе постигну писани споразум, сагласно члану 115. Закона о јавним набавкама.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 7.

Извођач радова је обавезан да приликом потписивања уговора, а најдуже у року од 3 (три) дана од дана закључења уговора, Наручиоцу преда тражена средства финансијског обезбеђења:

- банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а и са роком важности 30 дана дужим од истека рока за коначно извршење уговора.

Члан 8.

Извршилац се обавезује да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу cопствену бланко меницу (са депо картоном, меничним овлашћењем и овереним захтевом за регисрацију менице), као гаранција за отклањање недостатака квалитета изведених радова у гарантном року, у износу од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а и роком 5 (пет) дана дужим од гарантног рока.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 9.

Гарантни рок за квалитет изведених радове је __ (словима:_________) године и рачуна се од датума примопредаје радова.

Члан 10.

Наручилац у току гарантног периода има право да тражи поправку радова на којима се покажу недостатци, путем рекламације.

Рекламација се подноси путем електронских средстава комуникације, а уколико је овај вид комуникације онемогућен из било ког разлога рекламација се подноси путем факса или путем препоручене поште.

Извођач радова је обавезан да приступи поправци радова која је предмет рекламације у року од 5 (пет) радних дана.

Уколико Извођач радова не изврши своју обавезу из предходног става Наручилац може уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року.

На трајање, поновни почетак и продужетак гарантног периода примењује се Закон о облигационим односима.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 11.

Извођач радова се обавезује да изведе радове у складу са важећим прописима, техничким стандардима и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

Извођач радова се обавезује :

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди довољну радну снагу и благовремену испоруку уговореног материјала потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да омогући вршење стручног надзора;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 (пет) радних дана.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 12.

Наручилац се обавезује да:

- да Извођачу радова плати уговорену цену под условима и на начин одређен овим уговором;

- да присуствује увођењу Извођача радова у посао;

- да учествује у раду комисије за примопредају радова;

- да по завршетку радова, прими изведене радове;

- да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА И ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 13.

Укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за послове те врсте.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета и одговоран је уколико употреби мтеријал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођача радова да радове о свом трошку поново изведе. Уколико Извршилац у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог извођача о трошку Извођача радова по овом уговору.

Члан 14.

Извођач радова одговара за недостатке изведених радова који су наступили као последица непридржавања стандарда и правила струке.

Извођач радова одговара и за штету проузроковану манама материјала.

АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Члан 15.

Извођач радова ће делимично извршити предметну набавку преко подизвођача Предузећа _________________________________________________________ (навести називподизвођача), са седиштем _____________________________ (навести адресу подизвођача), ПИБ _____________________, матични број _______________, у делу набавке _______________________________ (навести део набавке коју ће извршити подизвођач).

Извођач радова у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за извршене радове од стране подизвођача, као да их је сам извео.

ВИШАК РАДОВА

Члан 16.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач радова је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач радова ће извести вишак радова.

НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 17.

Извођач радова може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети.

Извођач радова и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца. Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача радова. Извођач радова има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан 18.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 7 дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, Извођача радова и стручног надзора.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 5 дана или ако их не отклони у споразумно утврђеном року Наручилац ће радове поверити другом извођачу о трошку Извођача радова из овог уговора. Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Члан 19.

Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве. Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 20.

Уколико Извођач радова не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,1‰ од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорних радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извршиоца, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је  Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 21.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор у следећим ситуацијама:

- ако Извођач радова не започне радове најкасније 5 (пет) радних дана од дана увођења у посао;

- ако Извођач радова, својом кривицом, касни са извођењем радова више од 10 (десет) радних дана и не предузима одговарајуће мере и акције за скраћење и елиминацију кашњења;

- ако Извођач радова неквалитетно изводи радове;

- ако Извођач радова не изводи радове у складу са прописаним стандардима или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

- ако Извођач радова не поступа по налозима стручног надзора у оквиру његових овлашћења;

- ако Извођач радова одбије или не успе да достави банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог уговора заједничка комисија ће сачинити записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим уговором.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односиме, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и други важећи прописи Републике Србије.

Члан 23.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у  Зрењанину.

Члан 24.

Овај уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.

Члан 25.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) једнаких примерака, по 3 (три)  примерка за сваку уговорну страну.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА			                                  НАРУЧИЛАЦ

________________________           		            ________________________

М.П.				                                        М.П.

Напомена:Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. У случају подношења заједничке понуде, односно са учешћем подизвођача, у моделу уговора односно уговору морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

XIV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Дом за одрасле и старије,,Свети Василије Острошки Чудотворац'' Нови Бечеј ,23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 77, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – Радови на реконструкцији санитарних чворова, ЈН број 10/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 12.03.2020. године до 10,30 часова.

Поступак јавног отварања понуда обавиће се истог дана, 12.03.2020. године у 11,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и исте ће се по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуда мора да садржи:

1.Доказе о испуњености обавезних и додатног услова за учешће у поступку јавне набавке и

2. Попуњене, потписане и оверене печатом понуђача обрасце и табеле, предвиђене Конкурсном документацијом, и то:

- Образац понуде

- Изјава подизвођача да учествује у понуди понуђача – уколико се подноси понуда са подизвођачем

- Споразум чланова групе понуђача о учешћу у заједничкој понуди – уколико понуду подноси група понуђача

- Модел уговора

- Образац трошкова припреме понуде

- Образац изјаве о независној понуди

- Образац изјаве о поштовању обавеза из члана чл. 75.став 2 ЗЈН

- Образац потврде о обиласку објекта

3. ПАРТИЈЕ

Предметна набавка није обликована по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом за одрасле и старије ,,Свети Василије Острошки Чудотворац'' Нови Бечеј, 23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 77,  са назнаком:

Измена понуде за јавну набавку радова – Радови на реконструкцији санитарних чворова, ЈН бр. 10/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова – Радови на реконструкцији санитарних чворова, ЈН бр. 10/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова – Радови на реконструкцији санитарних чворова, ЈН бр. 10/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Радови на реконструкцији санитарних чворова, ЈН бр. 10/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету, и обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тачка 1) и 2) Закона, и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Понуђачу НИЈЕ дозвољено да поднесе понуду којом захтева аванс

Плаћање се врши по привременим и окончаној ситуацији у законском року од 45 дана од испостављања ситуације.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока:

Гарантни рок не може бити краћи од 2 године од дана извршене примопредаје радов.

9.3. Захтеви у погледу места извођења радова

Место извођења радова је Дом за одрасле и старије „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј, Маршала Тита 77, 60-62.

9.4. Захтев у погледу рока завршетка радова

Рок завршетка радова не може бити дужи од 90  календарских дана од дана увођења у посао.

9.5. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Наручилац не даје  средства  финансијског обезбеђења  за плаћање у уговореном року.

Понуђачу НИЈЕ дозвољено да захтева аванс.

1)ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ:

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача, је у обавези да уз понуду достави писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције, и то:

Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важности до издавања банкарске гаранције.

2)ПРЕ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ДУЖАН ЈЕ ДА ДОСТАВИ:

а) Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то: банкарску гаранцију која ће бити са клаузулом: неопозива, безусловна и платива на први позив у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења 30 дана дужим од истека рока за коначно извршење уговора. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико: понуђач није извршио све своје обавезе у свему према усвојеној понуди, техничкој и тендерској документацији, у складу са важећим прописима, техничким нормативима и у року који је понудом предвидео.

б) Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, и то: бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Рок важења менице је 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања грешака у гарантном року.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13.ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧУ О НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА:

Понуђач ће поверљиве податке из понуде или стране понуде означити са речју „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе у понуђеној документацији који у горњем десном углу великим словима имају исписано «ПОВЕРЉИВО», а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано «ПОВЕРЉИВО».

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Цена, докази о испуњености обавезних услова и други подаци из понуде, који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда, неће се сматрати поверљивим, сагласно члану 14. став 2. Закона.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Захтев за додатне информације, са обавезном назнаком “Питања за Комисију за јавну набавку – Радови на реконструкцији санитарних чворова, ЈН број 10/2020, може се упутити Наручиоцу писаним путем, односно путем поште или електронске поште на e-mail: gcnb@mts.rs.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

18. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Одлука о додели уговора о јавној набавци (са образложењем) биће донета најкасније у року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда, и биће објављена на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана њеног доношења.

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и у колико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац их није отклонио.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу ЈН.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 120.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

21. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Уколико нису испуњени услови за доделу уговора из чл. 107. Закона, Наручилац ће донети Одлуку о обустави поступка јавне набавке.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, сходно одредбама чл. 109. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон).

Наручилац ће у Одлуци о обустави поступка јавне набавке посебно образложити, односно навести разлоге обуставе поступка и одлучити о трошковима припремања понуде из члана 88.став 3. Закона.

22. За све што није наведено у Конкурсној документацоји примењиваће се прописи о јавним набавкама.

23. Конкурсна документација је нумерисана, и има 43 страница.