# ДОМ ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ

,,СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ ЧУДОТВОРАЦ''

НОВИ БЕЧЕЈ

ЈН бр. 10/2020

ДАТУМ: 04.03.2020. године

Измена и допуна Конкурсне документације за јавну набавку радова – радови на реконструкцији санитарних чворова, ЈН број 10/2020

У складу са чланом 63.став 1. Закона о јавним набавкама, Комисија за предметну јавну набавку врши измену и допуну Конкурсне документације:

- У поглављу III ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ..  после тачке 10. додаје се тачка 11.Бојлери.

11.1. Набавка бојлера  Vaillant- зидни гасни цирко котао серије „plus“ нове генерације (ATMO TEC/TURBO TEC PLUS VU/5-5) или одговарајући.

Котао за грејање са предприпремом за повезивање резервоара

Широк асортиман резервоара

Горионик са аутоматском модулацијом

Микропроцесорска технологија са еБУС комуникацијом

Велики ЛЦ дисплеј са текстуалним приказом на српском језику

8 комада.

- У поглављу VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ. после тачке 10. додаје се тачка 11.Бојлери.

11.1. Набавка бојлера  Vaillant- зидни гасни цирко котао серије „plus“ нове генерације (ATMO TEC/TURBO TEC PLUS VU/5-5) или одговарајући.

Котао за грејање са предприпремом за повезивање резервоара

Широк асортиман резервоара

Горионик са аутоматском модулацијом

Микропроцесорска технологија са еБУС комуникацијом

Велики ЛЦ дисплеј са текстуалним приказом на српском језику

8 комада.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКЕ ЈН 10/2020: стр. 4,5,6,17,18,19,20,21,22,23 и 24, мења се, тако да сада гласи:

III  ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, МЕСТО ИЗВОЂЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Пројекат: Идејни пројекат адаптације и санације Установе са сва три одељења

Локација: Маршала Тита 77, Маршала Тита 60 и 62.

Датом ценом потребно је обухватити комплетан рад, материјал, транспорт, монтажу, растур материјала, амортизацију, отпад, тако да нема посебних додатних обрачуна.

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Радови на реконструкцији санитарних чворова на објектима Дома за одрасле и старије„Свети Василије Острошки Чудотворац“

Санитарни чворови:

Одељење 1-санитарни чвор 1,2,3,4,5,6,7

Одељење 3-санитарни чвор 3 у објекту 1

| 1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| 1.1 | Демонтажа подних керамичких плочица | m2 | 170 |
| 1.2 | Демонтажа зидних керамичких плочица | m2 | 927 |
| 1.3 | Демонтажа унутрашњих врата | ком. | 38 |
| 1.4 | Демонтажа санитарија: wc шоља са водокотлићем лавабо туш када славине водоводне цеви | ком. ком. ком. ком. m1 | 25 38 12 55 260 |
| 1.5 | Штемање зидова за убацивање инсталација у зидове | m1 | 260 |
| 1.6 | Одношење шута на депонију | m3 | 35 |
| 2. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |
| 2.1 | Поправка и малтерисање унутрашњих зидова након постављања инсталација, као и поправка штете настале приликом скидања керамичких плочица. | m2 | 290 |
| 2.2 | Набавка материјала и израда цементне кошуљице фракцијом 1мм,армиране одговарајућом мрежом. | m2 | 160 |
| 3. | ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |
| 3.1 | Набавка материјала и наношење двокомпонентног материјала типа СИКА 1К или слично.Хидроизолацију нанети у два слоја. Хидроизолација се наноси према упутству произвођача са обавезним подизањем на зид у висини 2m. | m2 | 927 |
| 4. | ГИПСАРСКИ РАДОВИ |
| 4.1. | Набавка материјала, транспорт, кројење и монтажа спуштеног плафона од водоотпорних гипскартон плоча. Спојеве плоча бандажирати.Изнад конструкције поставити минералну вуну д=10 cm као и паропропусну водонепропусну фолију. | m2 | 280 |
| 5. | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |
| 5.1 | Набавка, транспорт и уградња једнокрилних врата од PVC профила и панела са свим потребним оковима и бравама зидарска мера 91/205 cm зидарска мера 80/205 cm зидарска мера 81/205 cm (скраћено крило х=140цм) пвц панел 120/220 cm | ком. ком. ком. ком. | 22 12 25 18 |
| 5.2 | Набавка, транспорт и уградња једнокрилних прозора од ПВЦ профила са термопан стаклом 4*15*4 са свим потребним оковима 100/120 115/120 | ком. ком. | 2,00 4,00 |
| 6. | КЕРАМИЧКИ РАДОВИ |
| 6.1 | Набавка, транспорт и уградња подних керамичких плочица отпорних на клизање и хабање. Фугне попунити епоксидном фуг масом. | m2 | 170 |
| 6.2 | Набавка, транспорт и уградња зидних керамичких плочица отпорних на хабање. Фугне попунити епоксидном фуг масом. | m2 | 940 |
| 7. | МОЛЕРСКИ РАДОВИ |
| 7.1 | Набавка материјала, транспорт и бојење плафона посном бојом, претходно изглетовати гипскартон плоче | m2 | 280 |
| 8. | РАДОВИ НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ |
| 8.1 | Набавка материјала, транспорт и уградња нових водоводних цеви ф32 са свим потрбним фитизнима. | ml | 300 |
|  | Набавка материјала, транспорт и уградња нових канализационих цеви ф75 | ml | 140 |
| 8.2 | Набавка материјала, транспорт и монтажа санитарних уређаја и опреме. Обрачун по ком. комплет WC -а са свим потребним деловима: конзолна WC шоља од кермике са уградним водокотлићем типа ''ГЕБЕРИТ” или одговарајуће.БЕЗКОНТАКТНИ СЕНЗОР(типа „ГЕБЕРИТ СИГМА 80“активирна типка-црно стакло 116.090.СГ.1 или одговарајуће). лавабо PVC кабина сензорске славине за лавабо ПАЛАЗЗАНИ славине за тушеве Линијски сливници за туш кабину Л=65 cm са решетком зидна PVC седељка комплет огледала са дозером за течни сапун и држачем пешкира | ком. ком. ком. ком. ком. ком. ком. ком. | 32 56 14 56 18 54 42 56 |
| 9. | РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈАМА |
| 9.1 | Набавка материјала, транспорт и уградња електричних инсталација, утичница, сензорских прекидача и светлећих тела укључујући и сав ситни потрошни материјал. У цену урачунати демонтажу бојлера и поновну монтажу након постављања нове керамике. Прилагање атеста за уграђене делове и провера инсталација пре пуштања у рад. -Уградни ЛЕД панел 45W IP20 -Монофазна ОГ утичница 220V | кoм. ком. | 72 15 |
| 10. | РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ГРЕЈАЊА |
| 10.1 | Набавка материјала, транспорт и уградња нових цеви и грејних тела са свим потребним ситним потрошним материјалом.Уградити вентиле типа „HERZCULES ANTIVANDAL“или одговарајући. У цену урачунати демонтажу постојећих грејних тела. Провера инсталација пре пуштања у рад -Панелни радијатор 1000mm * 600 mm | ком. | 28 |
| 11. | Бојлери |
| 11.1 | Набавка бојлера Vaillant- зидни гасни цирко котао серије „plus“ нове генерације (ATMO TEC/TURBO TEC PLUS VU/5-5) или одговарајући. Котао за грејање са предприпремом за повезивање резервоара Широк асортиман резервоара Горионик са аутоматском модулацијом Микропроцесорска технологија са еБУС комуникацијом Велики ЛЦ дисплеј са текстуалним приказом на српском језику | ком. | 8 |

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова – Радови на реконструкцији санитарних чворова, ЈН број 10/2020

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Радови на реконструкцији санитарних чворова, ЈН број 10/2020

|  | Опис радова | Јед. мере | Коли. | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Радови на реконструкцији санитарних чворова на објектима Дома за старије и одрасле „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Одељење 1-санитарни чвор 1,2,3,4,5,6,7 Одељење 3-санитарни чвор 3 у објекту 1 |
| 1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Демонтажа подних керамичких плочица | m2 | 170 |  |  |  |  |
| 1.2 | Демонтажа зидних керамичких плочица | m2 | 927 |  |  |  |  |
| 1.3 | Демонтажа унутрашњих врата | ком. | 38 |  |  |  |  |
| 1.4 | Демонтажа санитарија: wc шоља са водокотлићем лавабо туш када славине водоводне цеви | ком. ком. ком. ком. m1 | 25 38 12 55 260 |  |  |  |  |
| 1.5 | Штемање зидова за убацивање инсталација у зидове | m1 | 260 |  |  |  |  |
| 1.6 | Одношење шута на депонију | m3 | 35 |  |  |  |  |
| 2. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Поправка и малтерисање унутрашњих зидова након постављања инсталација, као и поправка штете настале приликом скидања керамичких плочица. | m2 | 290 |  |  |  |  |
| 2.2 | Набавка материјала и израда цементне кошуљице фракцијом 1мм,армиране одговарајућом мрежом. | m2 | 160 |  |  |  |  |
| 3. | ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Набавка материјала и наношење двокомпонентног материјала типа СИКА 1К или слично.Хидроизолацију нанети у два слоја. Хидроизолација се наноси према упутству произвођача са обавезним подизањем на зид у висини 2m. | m2 | 927 |  |  |  |  |
| 4. | ГИПСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Набавка материјала, транспорт, кројење и монтажа спуштеног плафона од водоотпорних гипскартон плоча. Спојеве плоча бандажирати.Изнад конструкције поставити минералну вуну д=10cm као и паропропусну водонепропусну фолију. | m2 | 280 |  |  |  |  |
| 5. | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Набавка, транспорт и уградња једнокрилних врата од PVC профила и панела са свим потребним оковима и бравама зидарска мера 91/205cm зидарска мера 80/205cm зидарска мера 81/205cm (скраћено крило х=140цм) PVC панел 120/220cm | ком. ком. ком. ком. | 22 12 25 18 |  |  |  |  |
| 5.2 | Набавка, транспорт и уградња једнокрилних прозора од PVC профила са термопан стаклом 4*15*4 са свим потребним оковима 100/120 115/120 | ком. ком. | 2,00 4,00 |  |  |  |  |
| 6. | КЕРАМИЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Набавка, транспорт и уградња подних керамичких плочица отпорних на клизање и хабање. Фугне попунити епоксидном фуг масом. | m2 | 170 |  |  |  |  |
| 6.2 | Набавка, транспорт и уградња зидних керамичких плочица отпорних на хабање.Фугне попунити епоксидном фуг масом. | m2 | 940 |  |  |  |  |
| 7. | МОЛЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Набавка материјала, транспорт и бојење плафона посном бојом, претходно изглетовати гипскартон плоче | m2 | 280 |  |  |  |  |
| 8. | РАДОВИ НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Набавка материјала, транспорт и уградња нових водоводних цеви ф32 са свим потрбним фитизнима. | ml | 300 |  |  |  |  |
|  | Набавка материјала, транспорт и уградња нових канализационих цеви ф75 | ml | 140 |  |  |  |  |
| 8.2 | Набавка материјала, транспорт и монтажа санитарних уређаја и опреме. Обрачун по ком. комплет WC -а са свим потребним деловима: конзолна WC шоља од кермике са уградним водокотлићем типа ''ГЕБЕРИТ” или одговарајућа.БЕЗКОНТАКТНИ СЕНЗОР(типа „ГЕБЕРИТ СИГМА 80“активирна типка-црно стакло 116.090.СГ.1 или одговарајућа). лавабо ПВЦ кабина сензорске славине за лавабо ПАЛАЗЗАНИ славине за тушеве Линијски сливници за туш кабину Л=65cm са решетком зидна PVC седељка комплет огледала са дозером за течни сапун и држачем пешкира | ком. ком. ком. ком. ком. ком. ком. ком. | 32 56 14 56 18 54 42 56 |  |  |  |  |
| 9. | РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈАМА |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Набавка материјала, транспорт и уградња електричних инсталација, утичница, сензорских прекидача и светлећих тела укључујући и сав ситни потрошни материјал. У цену урачунати демонтажу бојлера и поновну монтажу након постављања нове керамике. Прилагање атеста за уграђене делове и провера инсталација пре пуштања у рад. -Уградни ЛЕД панел 45W IP20 -Монофазна ОГ утичница 220V | кoм. ком. | 72 15 |  |  |  |  |
| 10. | РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ГРЕЈАЊА |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Набавка материјала, транспорт и уградња нових цеви и грејних тела са свим потребним ситним потрошним материјалом.Уградити вентиле типа „HERZCULES ANTIVANDAL“или слично. У цену урачунати демонтажу постојећих грејних тела. Провера инсталација пре пуштања у рад -Панелни радијатор 1000mm*600mm | ком. | 28 |  |  |  |  |
| 11. | Бојлери |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Набавка бојлера Vaillant- зидни гасни цирко котао серије „plus“ нове генерације (ATMO TEC/TURBO TEC PLUS VU/5-5) или одговарајући. Котао за грејање са предприпремом за повезивање резервоара Широк асортиман резервоара Горионик са аутоматском модулацијом Микропроцесорска технологија са еБУС комуникацијом Велики ЛЦ дисплеј са текстуалним приказом на српском језику | ком. | 8 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО без ПДВ-а : _________________ динара ПДВ 20% : _________________ динара УКУПНО са ПДВ-ом : _________________ динара |

Понуђачу НИЈЕ дозвољено да поднесе понуду којом захтева аванс. Плаћање се врши по привременим и окончаној ситуацији у законском року од 45 дана од испостављања ситуације. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. - Рок завршетка радова: _______ календарских дана од дана увођења у посао. (Рок завршетка радова не може бити дужи од 90 календарских дана од дана увођења у посао.) - Гарантни рок: __________________________ од дана извршене примопредаје радова. (Гарантни рок не може бити краћи од 2 године од дана извршене примопредаје радова.) - Место извођења радова: Место извођења радова је Дом за одрасле и старије „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј, Маршала Тита 77, Маршала Тита 60-62 .

- Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуде. (Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.)

Датум:_________ Потпис одговорног лица понуђача: М.П. ______________________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

У складу са горе наведеним  Комисија за јавну набавку врши измену и допуну предметне Конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку